ООО «Алтайлестехмаш»

КОЛУН  ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ АВТОНОМНЫЙ

«АЛТАЙ-КГА-8000»

Инструкция по эксплуатации

г. Барнаул

# Общие сведения

Колун гидравлический автономный «Алтай-КГА-8000», в дальнейшем станок, предназначен для раскалывания заготовок для дров (чурок) на поленья, кроме комлевой части брёвен.

Станок мобильный, автономный. Предназначен для работы на открытом воздухе под навесом. Работа станка в закрытом помещении – запрещается. Попадание атмосферных осадков, пыли, грязи и прочих посторонних жидкостей и предметов в гидравлическую систему и топливный бак станка – не допускается.

Подача заготовок в рабочий лоток и уборка поленьев из под станка осуществляется вручную.

Производительность зависит от общих условий, качества заготовок, а также от навыков оператора.

Техническая характеристика

- Производительность, м.куб…………………до 1,5

- Наибольший диаметр бревна, мм……………..450

- Длина бревна, мм……………………..…100…600

- Двигатель, тип…бензиновый, одноцилиндровый, четырёхтактный

- Мощность двигателя, кВт (л.с.)………...…7,7 (13)

- Бензин ...……………………………………..АИ-92

- Гидравлический насос ……..……..НШ-10 правый

- Давление в гидросистеме, МПа……………..до 16

- Диаметр поршня гидроцилиндра, мм…………..80

- Усилие на штоке гидроцилиндра, кг……..до 8000

- Длина хода гидроцилиндра, мм………….……630

- Гидрораспределитель, тип ……….....………..Р-80

- Ёмкость гидробака, литр ……………………….7,5

- Рабочие жидкости гидросистемы:

- моторные масла М8 и М10 ГОСТ17479.1-85;

- гидравлические масла МГ 30 ТУ 38.10150-79, МГЕ 46В ТУ 38.001347-83;

- гидравлическое масло А ТУ 38.1011282-89;

- индустриальные масла И-30А, И-40А, И-50А ГОСТ20799-88.

- Длительность цикла вперёд- назад, сек…...……50

- Габаритные размеры :

-    длина, мм……………………………….………1970

-    ширина, мм………………………………...…….730

-    высота, мм…………………………………….….900

Масса, кг……………………………….…….………220

# Подготовка станка к работе

Установить станок на ровную, плотную поверхность и по возможности закрепить станок с помощью анкеров от возможного перемещения во время работы.

Раскрежевать бревно на заготовки. Длину заготовок выбирать с учётом диаметра бревна и количества сучков. Длина заготовки для диаметров 350…450  мм или большим количеством сучков должна быть не более 350…400 мм.

Завести двигатель, прогреть двигатель и рабочую жидкость в гидросистеме. Температура рабочей жидкости должна быть в пределах от +15 до +80 град. С. Работа станка при отрицательных температурах определяется изготовителями двигателя и рабочей жидкости.

Для раскола заготовок диаметрами до 200 мм на две части - поднять клин в крайнее верхнее положение. При расколе заготовок на четыре части, острая кромка горизонтального клина не должна устанавливаться выше 120 мм от рамы.

# Описание технологического процесса работ

Положить заготовку в рабочий лоток, и ориентировать её, чтобы спилы сучков не попадали на острые кромки вертикального и горизонтального клиньев.

Перевести двигатель на максимальные обороты и включить рабочую подачу. После раскола заготовки включить обратную подачу. На освободившееся место рабочего лотка положить следующую заготовку. Цикл повторяется.

При небольшом перерыве в работе – перевести двигатель на холостой ход.

# Правила безопасности при работе на станке

Опасные и вредные факторы

1. Движущиеся механизмы и все вращающиеся элементы.

2. Перерабатываемый материал - заготовка, которая при падении или соскальзывании может привести к травмам.

3. Горячие части двигателя.

4. Повышенная или пониженная температура рабочей зоны.

5. Недостаточное освещение рабочей зоны.

# Перед началом работы оператор должен:

- визуально осмотреть рабочее место и станок и убедиться, что все в порядке, в том числе:

- защитные приспособления находятся в правильном положении;

- освещение рабочих мест соответствует нормам;

- рабочие места подготовлены к удобной работе;

- убедиться в том, что вспомогательные инструменты, необходимые для работы, находятся в полном порядке;

- перед работой необходимо проверить гидросистему на наличие утечек масла;

- работу можно начинать только после устранения всех обнаруженных неполадок;

# В рабочее время оператор должен:

- перед включением станка убедиться в том, что перемещаемые части станка находятся в исходном положении;

- проверить движение гидроцилиндра на холостом ходу;

- категорически запрещается поправлять заготовку во время рабочего хода!

- во время уборки станка или выполнения ремонтных работ двигатель следует заглушить;

- станок должен быть немедленно выключен при появлении ненормального шума, стука, вибрации станка, что может быть следствием поломки станка;

- немедленно выключить рабочую подачу при угрозе механического повреждения станка.

# После окончания работы оператор должен:

- установить гидроцилиндр в исходное положение;

- заглушить двигатель;

- после полной остановки движущихся частей оборудования очистить станок и направляющие от щепок, убрать за собой рабочее место;

- не оставлять на станине посторонних предметов и материалов;

- укрыть станок от воздействия атмосферных осадков, если станок находится под открытым небом;

- положить рабочий инструмент на предусмотренные места, сообщить сменному мастеру обо всех замеченных недостатках во время работы.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание двигателя производить в соответствии с инструкцией по эксплуатации производителя двигателя.

Замену рабочей жидкости, с промывкой компонентов гидросистемы, производить не реже одного раза в год.