АЛТАЙЛЕСТЕХМАШ проектирование и продажа деревообрабатывающего оборудования Дисковая пилорама поворотная «Алтай ПДПУ-560-600» Руководство по установке и настройке станка

www.pilorama-altay.ru

Здравствуйте, уважаемый коллега!

Благодарим Вас за выбор нашей

дисковой пилорамы поворотной «Алтай ПДПУ-560-600»

В настоящее время наши станки эффективно работают у многих людей по всей России – наших друзей – с которыми сложились отношения от хороших до лучших.

Мы приложим все усилия и надеемся, что такие же  отношения у нас будут и с Вами.

Компания «Алтайлестехмаш» ставит своей целью выпуск деревообрабатывающего оборудования, не уступающего по своим характеристикам мировым лидерам.

Просим Вас по вопросам эксплуатации, с отзывами о работе, а также рекомендациями по улучшению конструкции станков связываться с нами:

Тел/факс: (3852) 299-947, 8-800-700-08-40(звонок бесплатный)

e-mail: info@altm.info

Наш сайт в Интернет: www.pilorama-altay.ru

С наилучшими пожеланиями,

Директор ООО «Алтайлестехмаш»                     		    Кашкаров К.Г.

Содержание

| Общие сведения и характеристика станка | 4 |
| --- | --- |
| Общие правила безопасности | 4 |
| Вариант типового размещения станка | 6 |
| Состав станка «Алтай» | 8 |
| Монтаж, наладки и запуск станка | 8 |
| Монтаж основания | 8 |
| Установка опор бревна | 10 |
| Регулировка дисковой пилы | 10 |
| Подключение станка к электросети | 13 |

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКОВ «АЛТАЙ»

Дисковая пилорама поворотная «Алтай ПДПУ-560-600» предназначена для продольной распиловки бревен с целью получения бруса, доски, обрезных и необрезных пиломатериалов.

Основные параметры приведены в табл.1

Таблица 1

| Параметр | Единицы измерения | Значения |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность, | кВт | 11,74-15,74 |
| Диаметр пилы | мм | 560-600 |
| Максимальный размер бруса | мм | 180х180 |
| Наибольший диаметр прохождения бревна | мм | 800 |
| Длина бревна | мм | 1500…6000 |
| Напряжение питания | В | 3ф - 380 |
| Мощность эл. двигателя пилы | кВт | 11-15 |
| Частота вращения пилы | об/мин | 1500 |
| Мощность эл. двигателя подъёма | кВт | 0,37 |
| Мощность эл. двигателя поворота | кВт | 0,37 |
| Мощность двигателя транспортера | кВт | 1,1 |
| Масса | кг | 850 |
| Габариты | мм | 10500х1980х1780 |

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!  Не пытайтесь работать на станке, не прочитав внимательно и не изучив полностью все инструкции, правила и т.п., содержащиеся в данном руководстве. Невыполнение данной рекомендации может привести к несчастным случаям. Сохраняйте данное руководство и обращайтесь к нему в целях постоянной и безопасной эксплуатации.

1. Хорошо   изучите   ваш   станок.   В   целях   вашей   собственной безопасности, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации. Изучите область его применения и ограничения в работе, а также определенные потенциальные опасности, характерные для данного станка.

2. Убедитесь, что станок заземлен надлежащим образом.

3. Следите за тем, чтобы ограждение находилось на своем месте и в рабочем состоянии. Перед возобновлением работы на станке после снятия с него защитного кожуха для технического обслуживания или чистки, убедитесь, что он поставлен на место.

4. Содержите рабочую зону в чистоте. Ее загромождение ненужными предметами увеличивает вероятность несчастных случаев.

5. Не используйте станок в опасной обстановке. Не эксплуатируйте станок в условиях сырости, влажности или под дождем. Рабочая зона должна быть хорошо освещена.

6. Не допускайте к станку посторонних лиц. Все посетители должны находиться на безопасном расстоянии не менее 2,5 метра от рабочей зоны.

7. Не перегружайте станок.

8. Не применяйте инструмент не предназначенный для работы на станке. При возникновении каких-либо вопросов по поводу пригодности инструментов для специфической работы обращайтесь к производителю или дистрибьютору.

9. Носите соответствующую одежду. Избегайте ношения свободной одежды, перчаток, галстуков, колец, браслетов или ювелирных изделий, которые могут попасть в двигающиеся части станка. Рекомендуется носить удобную обувь. Длинные волосы должны быть убраны и закрыты.

10. Всегда   используйте   защитные   очки,    а   также   маску    или  противопылевой респиратор.

11. Постоянно сохраняйте устойчивое положение ног и равновесие.

12. Обслуживайте  станок  максимально хорошо.   Для  наилучшей  и безопасной эксплуатации, содержите станок в чистоте. При смазке и

замене узлов оборудования, следуйте инструкциям.

13. Отключайте станок от питания перед техническим обслуживанием и при замене оборудования, при монтаже или демонтаже узлов станка.

14. Избегайте случайного запуска станка. Перед включением кабеля в сеть,   убедитесь,   что   переключатель   находится   в   положении «выключено».

15. Проверяйте   станок   на  наличие  поврежденных  деталей.   Перед дальнейшей    эксплуатацией    станка,    ограждение    или    другие ответственные части, должны быть тщательно проверены, чтобы удостовериться, что они будут работать надлежащим образом и выполнять предназначенные им функции. Проверьте состояние движущихся частей и их крепеж, для выявления условий, которые могут отрицательно повлиять на работу станка. Ограждения   или   другие   поврежденные   детали,   должны   быть надлежащим образом отремонтированы или заменены.

16. Никогда не оставляйте работающий станок без присмотра. Перед уходом от станка, выключайте питание. Не оставляйте станок без присмотра до полной остановки  двигателя пилы.

17. Не работайте на станке, находясь под влиянием наркотиков, алкоголя или каких-либо лекарств.

18. Всегда эксплуатируйте станок в хорошо вентилируемом помещении и обеспечьте соответствующую систему аспирации.

20. Запрещается при работающем станке присутствие людей на расстоянии менее 2 метров от станка и во всей плоскости резания!

ВАРИАНТ ТИПОВОГО РАЗМЕЩЕНИЯ СТАНКА

Как правило, станок размещается на площадке 10х14…16м

Со стороны загрузки станка создается запас бревен для сменной работы. Со стороны выгрузки располагается площадка сортировки пиломатериалов.

Если бревна располагаются на наклонной аппарели, то открытые рычаги должны надежно стопориться в вертикальном положении, чтобы исключить самопроизвольное скатывание бревен.

При размещении станка на открытой площадке, как правило, устраивается навес.

Для получения точных размеров пиломатериалов основание рекомендуется устанавливать на бетонный фундамент, пол, плиту или жесткий металлический подрамник (типа отрезков рельса или др. проката).

Установка производится на резьбовых анкерах, регулировочными гайками, что позволяет выставить направляющие строго горизонтально. Анкер представляет собой болт с резьбой М18 длиной 100 мм. Опорный конец анкера приваривается к бетонной закладной или металлическому подрамнику согласно анкерной сетки (рис. 1).

Анкерная сетка основания станка

Рис 1

Допускается временная установка основания станка на шпалы длиной около 1 м в количестве 9 шт. Тогда вместо закладной  к шпалам крепятся металлические пластины, к которым привариваются анкеры (рис. 2).

Анкер  в сборе с основанием станка.

Рис 2

СОСТАВ СТАНКА «АЛТАЙ»

Общий вид станка представлен на рис.3

Перечень составных частей станка представлен в табл.2.

Общий вид станка «Алтай»

Рис 3

Таблица 2

| Наименование | Позиция |
| --- | --- |
| Основание из 3-х секций | 1 |
| Опоры бревна | 2 |
| Каркас станка | 3 |
| Двигатель | 4 |
| Каретка вертикальная | 5 |
| Каретка горизонтальная | 6 |
| Механизм подъема | 7 |
| Механизм поворота | 8 |
| Нониус (линейка горизонтальная) | 9 |
| Линейка вертикальная | 10 |

Панель управления станком расположена на стенке шкафа управления.

При нажатии кнопки «ПУСК» включается электродвигатель привода дисковой пилы, нажатием кнопки «СТОП» электродвигатель пильной ленты выключается. Нажатие кнопок «ГОРИЗОНТАЛЬ» и «ВЕРТИКАЛЬ», обеспечивает попорот пильного блока в горизонтальное либо вертикальное положение.

МОНТАЖ,  НАЛАДКИ  И ЗАПУСК СТАНКА

Состоит из следующих этапов

- сборки, монтажа, установки в горизонт основания

- настройки станка

- подключения электропитания 380в  и запуска станка

Для настройки станка обычно используются два уровня – длиной 1м и 40 см.

Уровни должны быть проверенные, т.е. при повороте на 180 градусов на тех же точках на горизонтальной плоскости пузырек должен находиться в среднем положении. Для более точного результата рекомендуется переносить уровень плоскопараллельно, не поворачивая его на 180 градусов при аналогичных измерениях.

Настройки станка чрезвычайно важны, т.к. от них зависит качество и точность получаемого пиломатериала.

МОНТАЖ ОСНОВАНИЯ

На горизонтальной площадке, выбранной для места установки, расположите две секции основания. Закрепите резьбовые анкеры регулировочными гайками в отверстиях кронштейнах основания.  Аккуратно состыкуйте секции друг с другом по месту крепления. Присоединяться секции должны параллельно, для этого можно использовать болт М12 чуть большей длины.

Предварительно защитив резьбу приварите концы анкеров к подготовленным закладным или подрамнику. Затем  закрутите нижние регулировочные гайки вниз до упора  и осадите вниз основание.

Установите  метровый уровень на начало рельса между двумя анкерами, определите величину уклона. Переместите уровень на следующий участок  между следующими анкерами  и т.д.  до конца рельса и определите самую высокую точку рельса. Аналогично проверьте рельс на другой стороне.

В самой высокой точке затяните кронштейн основания верхней гайкой  и от этой точки, переставляя уровень между анкерами и поперек рельса выставите основание в горизонт регулировочными гайками и затяните гайки.

УСТАНОВКА ОПОР БРЕВНА И РЕГУЛИРОВКА УГЛА УПОРА

Опоры бревна устанавливаются на выставленном основании. Определитесь с направлением пиления, с какой стороны будет осуществляться загрузка бревен, уборка готового.

РЕГУЛИРОВКА ДИСКОВОЙ ПИЛЫ

Пила выставляется на заводе изготовителе.

При необходимости можно отрегулировать.

1.Параллельное перемещение  пилы относительно основания регулируется при помощи четырех болтов М12 шпинделя поворотного узла (Рис 4). Для этого следует ослабить гайку поз. 1 и болтами    поз. 2 добиться параллельности пилы относительно основания.

Регулировочный узел пилы

Рис 4

2. Необходимо следит за тем, чтобы при повороте, двигатель надежно ложился на ограничительные болты (поз 1 и поз 2) Рис 5. Этими болтами регулируется параллельность и перпендикулярность пилы относительно швеллеров, на которые укладывается бревно.

Расположение ограничительных болтов

Рис 5

3. Пересечение края пилы, в горизонтальном и вертикальном положении, обеспечивают отделение отрезаемой заготовки от сырья Рис 6. Выставление этой регулировки выполняется на заводе изготовителе. Стоит помнить, что на данном станке применяется дисковая пила, для продольного пиления только с наружным, диаметром 560мм (600мм).

Скрещивание пил

Рис 6

Если по какой-то причине в углу среза (Рис 6) появилась ступенька или паз необходима тонкая регулировка скрещивания пил. Для этого:

1. При появлении ступеньки: ослабить болты поз. 2 и закрутить болты поз. 1 (Рис 7) на величину ступеньки.

2. При появлении паза: ослабить болты поз. 1 и закрутить болты

поз. 2 (Рис 7) на величину паза.

Регулировка скрещивания пил

Рис 7

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

Подключение к электросети должно осуществляться только квалифицированным электриком.

Концы проводов кабеля станка  КГХЛ 4х3+2.5х1 опрессованы  рис 16.

Кабель заводится в электрошкаф источника промышленного напряжения 380в частотой 50гц и подключается через автомат 40А.

Рис. 16. Концы проводов кабеля станка  КГХЛ 4х3+2.5х1.

1. Нулевой провод  S 2.5 мм  кв.  желто-зеленого цвета

2. Фазные провода S 4 мм  кв.

В целях предотвращения поражения электрическим током удостоверьтесь, что станок заземлен надлежащим образом.

# Text boxes

8

5

9

10

7

3

6

4

1

2

1

2

1

2

Угол слеза

1

2

1

2