ООО «Алтайлестехмаш»

СТАНОК ЧАШКОНАРЕЗНОЙ

«АЛТАЙ-чн280»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

г. Барнаул

# Общие сведения

Станок предназначен для резки угловых чаш в оцилиндрованных брёвнах при строительстве деревянных домов.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

- Габаритные размеры :

-    длина, мм……………………………………2170

-    ширина, мм………………………………….1880

-    высота, мм……………………………….….1040

- Диаметры нарезаемых чаш, мм………..160-280

Напряжение питания, В…………………….3ф - 380

- Мощность эл. двигателя фрезы, кВт…….. 5,5

- Частота вращения фрезы, об/мин………….4300

- Угол поворота фрезы, град…………………+/- 45

- Мощность эл. двигателя подачи, кВт……..0,37

- Скорость подачи, м/мин……………………0-1,3

- Масса, кг…………………………….………251

Рис.1. Станок для изготовления чашки в бревне.

# Подготовка станка к работе

- Закрепить станок  на фундаменте с помощью анкеров, и выставить по уровню.

- Для нарезания чашки под прямым углом установить подставку поз.6.

# Регулировка и наладка.

- Выставить рабочую плоскость роликов по оси вращения фрезы.

- Установить деревянные упоры для базирования бревна.

- Установить требуемый угол для нарезания угловой чаши.

# Описание технологического процесса работ.

- Установить бревно на роликах, совместив разметочную риску с осью вращения фрезы и прижав бревно к деревянным упорам, прижимом зафиксировать бревно.

- Включить электродвигатель фрезы.

- Включить подачу фрезы, регулировать скорость подачи не допуская вибрации.

- По окончании резания кнопкой «общий стоп» остановить подачу, при этом остановится двигатель фрезы.

- Выключить электродвигатель подачи в исходном положении кнопкой «общий стоп».

- При необходимости переустановить угол врезания, и повторить процесс резания.

# Правила техники безопасности:

# Инструкция по работе и эксплуатации трехфазных асинхронных двигателей

К работе должны допускаться лица, прошедшие технический инструктаж. Запрещается эксплуатация двигателей без надежного заземления и крепления. Для заземления следует использовать только предусмотренные на двигателях специальные заземляющие устройства. Болт заземления во вводном устройстве следует использовать для зануления. Запрещается монтаж, демонтаж и обслуживание двигателя под напряжением.

# Запрещается работа двигателей со снятым кожухом.

# Запрещается самостоятельная доработка двигателя.

Перед работой необходимо:

Проверить соответствие напряжения и частоты питающей сети данных;

Убедиться в свободном вращении ротора от руки;

Проверить соответствие нагрузки приводного механизма и мощности выбранного электродвигателя;

Проверить соответствие климатических условий и категорий размещения, указанных на табличке;

# При работе необходимо:

Обеспечить свободный приток к двигателю охлаждающего воздуха и свободный отток нагретого воздуха;

При насадке деталей привода на вал обеспечить упор для противоположного конца вала, чтобы усилия не передавались на подшипник;

Обеспечить соосность и параллельность соединяемых валов;

Допустимая несоосность не более 0,2мм;

Пускорегулирующую аппаратуру выбирать в соответствии с мощностью электродвигателя и учетом всех составляющих нагрузки приводимого данным электродвигателем механизма;

Для защиты от перегрузки устанавливать тепловое реле по номинальному току нагрузки;

Плавкие вставки предохранителей для защиты от коротких и многофазных замыканий должны быть калиброванными и иметь клеймо завода-изготовителя;

# Применение некалиброванных вставок запрещается.

Выбор плавких вставок производится по формуле:

I вставки =I пусковой/2,5;а для электродвигателей с тяжелыми условиями пуска(большая продолжительность разгона, частые пуски)

по формуле I вставки =I пусковой/2…1,6

Автоматические выключатели так же как и предохранители с плавкими вставками, подбираются в соответствие с пусковым током электродвигателя.

# При техническом обслуживании необходимо:

Производить наружный осмотр, очищать двигатель от грязи, проверять надежность заземления;

Проверить исправность и надежность крепления двигателей к месту установки и соединения с приводным механизмом;

Проверить затяжку болтовых соединений и состояние уплотнений по линии вала.

# При текущем ремонте необходимо:

Производить демонтаж и разборку двигателя, промывку, прочистку и сушку деталей;

Производить осмотр подшипников и ротора;

Производить замену уплотнений по линии вала;

Производить замену армированных резиновых манжет после 2000 часов работы;

Производить замену резиновых самоподжимных уплотнений V-образной формы после 8000 часов работы;

Для двигателей с открытыми подшипниками через 7…10 000 часов работы;

Производить замену подшипников при наработке свыше 2000 часов и при повышенном стуке в подшипниках и задевании ротора за статор.

# Хранение:

Хранить двигатели можно в таре или без нее в закрытом, сухом, проветриваемом помещении. Резкие колебания температуры и влажности, вызывающие образование росы, не допускаются.

# Правила безопасности при работе на станке

Опасные и вредные факторы

1. Движущиеся механизмы – Фрезерная тележка и все вращающиеся элементы.

2. Перерабатываемый материал - бревно, которое при падении или соскальзывании может привести к травмам.

3. Металлические или минеральные включения, имеющиеся в обрабатываемом материале (скобы, штыри, гвозди, осколки снарядов, пули и др.)

4. Повышенная или пониженная температура рабочей зоны.

5. Недостаточное освещение рабочей зоны.

# Защита от воздействия опасных и вредных факторов

1. Фреза должна быть закрыта неподвижными защитными приспособлениями.

2. Фреза должна быть установлена надежно.

3. Фреза должна быть исправна и заточена.

4. Защитные приспособления разрешается снимать только после полной остановки электродвигателя.

5. Во время установки защитных приспособлений в рабочее положение запрещается самовольно включать электродвигатели.

6. Крепление обрабатываемых материалов на столе должно быть надежным.

7. Электроооборудование и металлические части станка должны быть заземлены.

8. Правила техники безопасности следует вывесить около станка на видном месте.

# Перед началом работы оператор должен:

- визуально осмотреть рабочее место и станок и убедиться, что все в порядке, в том числе:

- защитные приспособления находятся в правильном положении;

- система заземления оборудования исправна;

- освещение рабочих мест соответствует нормам;

- рабочие места подготовлены к удобной работе;

- убедиться в том, что вспомогательные инструменты, необходимые для работы, находятся в полном порядке;

- перед работой необходимо проверить качество сборки фрезы, правильность её заточки;

- смазать подшипники шпинделя консистентной смазкой, с температурой каплеобразования 120 град., или  трансмиссионным  маслом;

- работу можно начинать только после устранения всех обнаруженных неполадок;

# В рабочее время оператор должен:

- перед включением станка убедиться в том, что перемещаемые части станка находятся в исходном положении;

- проверить вращение фрезы на холостом ходу;

- категорически запрещается находиться в плоскости работающей фрезы!

- закрепить обрабатываемый материал на станине;

- во время уборки станка или выполнения ремонтных работ электродвигатели следует отключить от сети питания и повесить плакаты «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ!».

- станок должен быть немедленно выключен при появлении ненормального шума, стука, вибрации станка и фрезы, что может быть следствием поломки станка, фрезы.

# После окончания работы оператор должен:

- выключить электродвигатели станка;

- после полной остановки движущихся частей оборудования очистить станок и направляющие от опилок, убрать за собой рабочее место;

- не оставлять на станине посторонних предметов и материалов;

- положить рабочий инструмент на предусмотренные места, сообщить сменному мастеру обо всех замеченных недостатках во время работы.