ООО «Алтайлестехмаш»

ДПА-600, ДПА-560, ДПА-500

ДВУХДИСКОВЫЙ СТАНОК ДЛЯ ПРОДОЛЬНОЙ РАСПИЛОВКИ, С

ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ

ПИЛ

«АЛТАЙ-Ц2Г-560М»

«АЛТАЙ-Ц2Г-560Р»

Инструкция по эксплуатации

г. Барнаул

# Общие сведения

Двухдисковый  станок для продольной распиловки, с горизонтальным расположением пил «Алтай-Ц2Г-550», в дальнейшем станок, предназначен для продольного пиления брёвен с целью получения обрезного и не обрезного пиломатериала.

Станок стационарного типа. Прост и надежен в эксплуатации    Привод подачи пильного блока – электромеханический (ручной).

Режущим инструментом является пила как простая, так и с победитовыми напайками отечественного или импортного производства. Диаметр посадочный - 50 мм.

Производительность зависит от общих условий, а также от навыков оператора.

Техническая характеристика

- Установленная мощность, кВт……………23,47(31,47)

- Диаметр пилы, мм………………….…………….…600; 560; 500

- Ширина пропила, мм…………………….................400; 360; 320

- Наибольший диаметр прохождения бревна, мм….550; 500; 450

- Длина бревна, мм………1000…6000

- Напряжение питания, В…………………….3ф - 380

- Мощность эл. двигателя пилы, кВт………2 х 11(2х15)

- Частота вращения пилы, об/мин………….2200

- Мощность эл. двигателя подъёма, кВт………0,37(0,75)

- Привод продольной подачи, тип……….эл. механический (ручной)

- Мощность эл. двигателя подачи, кВт……1,1(0,75)

- Скорость продольного перемещения, м/мин (расчетная)

z=15....................................................................4.5; 9; 18.

z=21....................................................................6.3; 12.5; 25.

- Габаритные размеры :

-    длина, мм……………………………………8820(9730)

-    ширина, мм………………………………….1420(1700)

-    высота, мм……………………………….….1850(2140)

- Масса, кг……………………………….………840(1020)

- В связи с различной комплектацией и постоянной модернизацией, технические данные могут отличаться от  указанных в таблице.

# Подготовка станка к работе

1. Установить секции путей на ровную поверхность и с помощью регулировочных шпилек (анкеров) выставить его в горизонтальной плоскости вдоль и поперек направляющих.

Под анкерные шпильки подкладываются закладные пластины (100х100х6…8 мм и отв. под распорный анкерный болт не мене М12х100, смещённое к краю пластины). Пластины и анкерные болты в комплект поставки не входят. Пластины крепятся распорными анкерными болтами к бетонному  основанию, и  к ним привариваются анкерные шпильки (рис. 1).

2. После сварки, необходимо проверить с помощью уровня горизонтальность всей станины и прямолинейность ее направляющих (рис. 2).

3. По завершении сборки, произвести проверку параллельности пильных дисков, в горизонтальной плоскости, относительно направляющих.

4. Подключить электропитание.

5. Произвести контрольный пропил. На плоскости пропила допускается ступенька на стыке пильных дисков высотой не более 1 мм.

# Описание технологического процесса работ

Пиловочное сырье должно быть очищено от грязи, а также должно проходить контроль на наличие в нем посторонних предметов

- Бревно укладывается на опору, и позиционируется в зависимости от кривизны бревна, и фиксируется зажимами.

- Распиловка начинается с подбора схемы распила.

- В соответствии со схемой распила производится распиловка бревна.

- Пиление возможно в обе стороны.

- При необходимости производить поворот бревна.

- При отрезании пиломатериала: ВНИМАНИЕ! ВОЗМОЖЕН ВЫБРОС ПИЛОМАТЕРИАЛА!

Рис. 1

# Рис. 2

# Регулировка и наладка

# Необходимость в корректировке положения пильных дисков относительно друг друга и плоскости А (рис.2) может возникнуть в следующих случаях:

# Замена пильных дисков одного производителя, на пильные диски другого производителя.

# При существенном изменении плотности, твёрдости или структуры древесины, или её температуры.

# После ремонтно-профилактических работ.

# Если высота ступеньки на плоскости пропила превышает 1 мм.

# При нарушении геометрии пиломатериала.

# Регулировка пильных дисков вверх-вниз осуществляется нижними регулировочными болтами рис. 3. При необходимости ослабить болты крепления шпинделя к плите, и боковые регулировочные болты с одной стороны, чтобы по возможности не нарушать положение пильного диска в поперечном направлении.

Параллельность пильных дисков плоскости А рис.2 регулируется в поперечном и продольном направлениях, боковыми и продольными регулировочными болтами (рис. 3) соответственно. При необходимости ослабить болты крепления шпинделя к плите. Контроль положения пильных дисков осуществляется установкой на пильный диск уровня в продольном и поперечном направлениях, при условии, что плоскость А рис. 2 также проконтролирована уровнем.

Рис. 3

# Правила безопасности при работе на станке

Опасные и вредные факторы

1. Движущиеся механизмы - пильный агрегат и все вращающиеся элементы.

2. Перерабатываемый материал - бревно, которое при падении или соскальзывании может привести к травмам.

3. Металлические или минеральные включения, имеющиеся в обрабатываемом материале (скобы, штыри, гвозди, осколки снарядов, пули и др.)

4. Повышенная или пониженная температура рабочей зоны.

5. Недостаточное освещение рабочей зоны.

# Защита от воздействия опасных и вредных факторов

1. Вращающиеся элементы и нерабочая часть пильных дисков должны быть закрыты неподвижными защитными приспособлениями.

2. Дисковая пила должны быть установлена стабильно, надежно.

3. Пильный диск должен быть правильно подготовлен. Перед установкой в деревообрабатывающий станок инструмент необходимо тщательно осмотреть и убедиться в отсутствии трещин, поломок зубьев, правильности заточки и т.д. Круглые пилы, имеющие трещины в межзубовых впадинах или поломанные более 2х зубьев подряд, к работе не допускаются.

4. Защитные приспособления дисковых пил разрешается снимать только после полной остановки электродвигателя.

5. Во время установки защитных приспособлений в рабочее положение запрещается самовольно включать электродвигатели.

6. Электроооборудование и металлические части станка должны быть заземлены.

7. Правила техники безопасности следует вывесить около станка на видном месте.

# Перед началом работы оператор должен:

- визуально осмотреть рабочее место и станок и убедиться, что все в порядке, в том числе:

- защитные приспособления находятся в правильном положении;

- система заземления оборудования исправна;

- освещение рабочих мест соответствует нормам;

- рабочие места подготовлены к удобной работе;

- убедиться в том, что вспомогательные инструменты, необходимые для работы, находятся в полном порядке;

- перед работой необходимо проверить качество пильных дисков, правильность их заточки, разводки и наличия дефектов;

- еженедельно проверять уровень смазки в редукторах;

- работу можно начинать только после устранения всех обнаруженных неполадок.

# В рабочее время оператор должен:

- перед включением станка убедиться в том, что перемещаемые части станка находятся в исходном положении;

- проверить вращение пильных дисков на холостом ходу;

- категорически запрещается находиться в плоскости работающих пил!

- закрепить обрабатываемый материал на станине;

- во время уборки станка или выполнения ремонтных работ электродвигатели следует отключить от сети питания и повесить плакаты «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ!».

- станок должен быть немедленно выключен при появлении ненормального шума, стука, вибрации станка и пил, что может быть следствием поломки станка, дисковых пил или их зубьев.

# После окончания работы оператор должен:

- выключить электродвигатели станка;

- после полной остановки движущихся частей оборудования очистить станок и направляющие от опилок, убрать за собой рабочее место;

- не оставлять на станине посторонних предметов и материалов;

- положить рабочий инструмент на предусмотренные места, сообщить сменному мастеру обо всех замеченных недостатках во время работы.