ООО «Алтайлестехмаш»

СТАНОК  СВЕРЛИЛЬНЫЙ «АЛТАЙ-Св»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

г. Барнаул

# Общие сведения

Станок сверлильный «АЛТАЙ-Св» предназначен для сверления отверстий под шканты при строительстве деревянных  домов. Станок встраивается в линию профилирования бруса            «Алтай-004».

Станок (рис.1) имеет электро-механический привод подачи сверла поз.5 и управляется с выносного пульта. Подвижная каретка поз.3 имеет конечные выключатели в крайних положениях для остановки хода. Корпус поз.1 перемещается относительно станины поз.6 шпилькой поз.13 и фиксируется прижимами поз.9.

Технические данные.

Установленная мощность, кВт………………..3,75

Климатическое исполнение………………………….УХЛ4

Глубина сверления, мм……………………………....300

Напряжение питания, В…………………….3ф - 380

Мощность главного эл. двигателя, кВт…………….. 3

Диаметр сверла, мм…………………………..26

Длина сверла, мм……………………………460

Частота вращения сверла, об/мин………….1500

Мощность эл. двигателя вертикального перемещения, кВт…….0,75

Габаритные размеры :

-    длина, мм……………………………………1275

-    ширина, мм………………………………….680

-    высота, мм……………………………….….2340

Масса, кг…………………….………….………255

В связи с различной комплектацией и постоянной модернизацией, технические данные могут отличаться от  указанных в таблице.

# Регулировка и наладка.

- Станок устанавливается в линию профилирования бруса «Алтай-004» в соответствии со схемой. Сверло в нижнем положении не должно касаться металлических деталей и располагаться между прижимами линии.

- Минимальное расстояние от оси сверла до плоскости «Б» линии профилирования бруса «Алтай-004» должно быть не более 40 мм, при этом корпус поз.1 должен находиться в крайнем заднем положении.

- Выставить скалки поз.2 перпендикулярно в двух вертикальных плоскостях относительно плоскости «А» рольгангов линии профилирования бруса «Алтай-004». Места регулировок показаны на рис.1.

- Обеспечить параллельность оси сверла скалкам поз.2. Регулировка производится болтами с обратной стороны площадки электродвигателя.

- Установить кондуктор поз.12, обеспечивая вращение сверла без заеданий.

- Установить размер от оси сверла до плоскости «Б» линии, в зависимости от ширины бруса, путём перемещения корпуса поз.1.

# Описание технологического процесса работ.

- Подать  брус к первому упору (предназначенному для сверления) линии, прижимами зафиксировать брус.

- Включить электродвигатель сверла.

- Включить подачу сверла, регулировать скорость подачи, не допуская сильной вибрации, перегрузки двигателя и пригорания сверла.

# Рис. 1. Станок сверлильный

# 4.	По окончании сверления - вернуть каретку в исходное положение.

# 5.	Открепить брус и подать его до следующего упора.

# 6.	Произвести сверление следующего отверстия.

# Техническое обслуживание

# Производить заточку сверла не реже одного раза в неделю, или после естественного затупления режущих кромок. Радиус затупления не должен превышать 0,01 мм.

# Ежемесячно проверять уровень масла в редукторе. Рекомендуется использовать масло с холодным коэффициентом текучести по API  5w.

# Ежедневно смазывать направляющие скалки каретки.

# Правила безопасности при работе на станке

Опасные и вредные факторы

1. Движущиеся механизмы – тележка и все вращающиеся элементы.

2. Перерабатываемый материал - бревно, которое при падении или соскальзывании может привести к травмам.

3. Металлические или минеральные включения, имеющиеся в обрабатываемом материале (скобы, штыри, гвозди, осколки снарядов, пули и др.)

4. Повышенная или пониженная температура рабочей зоны.

5. Недостаточное освещение рабочей зоны.

# Защита от воздействия опасных и вредных факторов

1. Сверло  должно быть установлено надежно.

2. Сверло должно быть исправно и заточено.

3. Во время обслуживания станка запрещается самовольно включать электродвигатели.

4. Крепление обрабатываемых материалов на столе должно быть надежным.

5. Электрооборудование и металлические части станка должны быть заземлены.

6. Правила техники безопасности следует вывесить около станка на видном месте.

# Перед началом работы оператор должен:

- визуально осмотреть рабочее место и станок и убедиться, что все в порядке, в том числе:

- защитные приспособления находятся в правильном положении;

- система заземления оборудования исправна;

- освещение рабочих мест соответствует нормам;

- рабочие места подготовлены к удобной работе;

- убедиться в том, что вспомогательные инструменты, необходимые для работы, находятся в полном порядке;

- перед работой необходимо проверить качество установки сверла, правильность её заточки;

- работу можно начинать только после устранения всех обнаруженных неполадок;

# В рабочее время оператор должен:

- перед включением станка убедиться в том, что перемещаемые части станка находятся в исходном положении;

- проверить вращение сверла на холостом ходу;

- категорически запрещается находиться в плоскости работающей фрезы!

- закрепить обрабатываемый материал на станине;

- во время уборки станка или выполнения ремонтных работ электродвигатели следует отключить от сети питания и повесить плакаты «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ!».

- станок должен быть немедленно выключен при появлении ненормального шума, стука, дыма, вибрации станка и сверла, что может быть следствием поломки станка, сверла.

Появление дыма при сверлении и как следствие пригорание режущих кромок сверла, с возможным последующим выходом сверла из строя, происходит при затуплении режущих кромок сверла, сверлении слишком твёрдых материалов, или низкой скоростью подачи сверла.

# После окончания работы оператор должен:

- выключить электродвигатели станка;

- после полной остановки движущихся частей оборудования очистить станок и направляющие от опилок, убрать за собой рабочее место;

- не оставлять на станине посторонних предметов и материалов;

- положить рабочий инструмент на предусмотренные места, сообщить сменному мастеру обо всех замеченных недостатках во время работы.