ООО «Алтайлестехмаш»

СТАНОК  ФРЕЗЕРНЫЙ «АЛТАЙ-Ф»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

г. Барнаул

# Общие сведения

Станок фрезерный «АЛТАЙ-Ф» предназначен для нарезания пазов на торце заготовки для монтажа окон и дверей при строительстве деревянных  домов. Станок встраивается в линию профилирования бруса «Алтай-004».

Станок (рис.1) имеет электро-механический привод подачи фрезы поз.8 и управляется с выносного пульта. Подвижная каретка поз.3 имеет конечные выключатели в крайних положениях для остановки хода. Корпус поз.1 перемещается относительно станины поз.5 шпилькой поз.14 и фиксируется прижимами поз.12.

Технические данные.

•	Установленная мощность, кВт………………..3,75

•	Климатическое исполнение………………………….УХЛ4

•	Глубина фрезерования, мм……………………………....10…50

•	Напряжение питания, В…………………….3ф - 380

•	Мощность главного эл. двигателя, кВт…………….. 3

•	Диаметр фрезы, мм…………………………..250

•	Высота фрезы, мм……………………………50*

•	Частота вращения фрезы, об/мин………….3000

•	Мощность эл. двигателя вертикального перемещения, кВт…….0,75

•	Габаритные размеры :

-    длина, мм……………………………………1015

-    ширина, мм………………………………….755

-    высота, мм……………………………….….1850

•	Масса, кг…………………………….………260

•	В связи с различной комплектацией и постоянной модернизацией, технические данные могут отличаться от  указанных в таблице.

*Может устанавливаться от 30 до 80 мм с применением распорных втулок (в комплект поставки не входят).

# Регулировка и наладка.

- Станок устанавливается в линию профилирования бруса «Алтай-004» (рис.2) в соответствии со схемой. Фреза  в нижнем положении не должна касаться металлических деталей.

- Расстояние от левой стороны фрезы до плоскости «Б», линии профилирования бруса «Алтай-004», должно быть не более 20 мм, при этом корпус поз.1 (рис.1) должен находиться в крайнем левом положении (см. со стороны фрезы).

- Выставить скалки поз.7 перпендикулярно в двух вертикальных плоскостях относительно плоскости «А» рольгангов линии профилирования бруса «Алтай-004». Места регулировок показаны на рис.1.

- Обеспечить перпендикулярность оси фрезы скалкам поз.7. Регулировка производится болтами на площадке шпинделя.

- Установить размер от поверхности фрезы до плоскости «Б» линии, в зависимости от ширины бруса, путём перемещения корпуса поз.1.

- Глубина фрезерования регулируется грибовидным упором на торце рольганга линии профилирования бруса «Алтай-004».

# Описание технологического процесса работ.

- Подать  брус к упору линии, прижимами зафиксировать брус.

- Включить электродвигатель фрезы.

# Рис. 1. Станок фрезерный

# Включить подачу фрезы, регулировать скорость подачи, не допуская сильной вибрации и перегрузки двигателя.

# По окончании фрезерования - вернуть каретку в исходное положение.

# Открепить брус и подать его на следующую операцию.

# Техническое обслуживание

# Производить заточку ножей фрезы и подрезных пил не реже одного раза в неделю, или после естественного затупления режущих кромок. Радиус затупления не должен превышать 0,01 мм.

# Производить смазку подшипников шпинделя через три рабочие смены, или 24 часа работы.

# Ежемесячно проверять уровень масла в редукторе. Рекомендуется использовать масло с холодным коэффициентом текучести по API  5w.

# Ежедневно смазывать направляющие скалки каретки.

# Правила безопасности при работе на станке

Опасные и вредные факторы

1. Движущиеся механизмы – тележка и все вращающиеся элементы.

2. Перерабатываемый материал - бревно, которое при падении или соскальзывании может привести к травмам.

3. Металлические или минеральные включения, имеющиеся в обрабатываемом материале (скобы, штыри, гвозди, осколки снарядов, пули и др.)

4. Повышенная или пониженная температура рабочей зоны.

5. Недостаточное освещение рабочей зоны.

# Защита от воздействия опасных и вредных факторов

1. Фреза  должна быть закрыта  защитным приспособлением.

2. Фреза должна быть исправна и заточена.

3. Во время обслуживания станка запрещается самовольно включать электродвигатели.

4. Крепление обрабатываемых материалов на столе должно быть надежным.

5. Электрооборудование и металлические части станка должны быть заземлены.

6. Правила техники безопасности следует вывесить около станка на видном месте.

# Перед началом работы оператор должен:

- визуально осмотреть рабочее место и станок и убедиться, что все в порядке, в том числе:

- защитные приспособления находятся в правильном положении;

- система заземления оборудования исправна;

- освещение рабочих мест соответствует нормам;

- рабочие места подготовлены к удобной работе;

- убедиться в том, что вспомогательные инструменты, необходимые для работы, находятся в полном порядке;

- перед работой необходимо проверить качество установки сверла, правильность её заточки;

- работу можно начинать только после устранения всех обнаруженных неполадок;

# В рабочее время оператор должен:

- перед включением станка убедиться в том, что перемещаемые части станка находятся в исходном положении;

- проверить вращение сверла на холостом ходу;

- категорически запрещается находиться в плоскости работающей фрезы!

- закрепить обрабатываемый материал на станине;

- во время уборки станка или выполнения ремонтных работ электродвигатели следует отключить от сети питания и повесить плакаты «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ!».

- станок должен быть немедленно выключен при появлении ненормального шума, стука, дыма, вибрации станка, что может быть следствием поломки станка.

# После окончания работы оператор должен:

- выключить электродвигатели станка;

- после полной остановки движущихся частей оборудования очистить станок и направляющие от опилок, убрать за собой рабочее место;

- не оставлять на станине посторонних предметов и материалов;

- положить рабочий инструмент на предусмотренные места, сообщить сменному мастеру обо всех замеченных недостатках во время работы.

Рис. 2. Установка станка фрезерного