АЛТАЙЛЕСТЕХМАШ проектирование и продажа деревообрабатывающего оборудования Станок торцовочный «Алтай-ТЛ320» ПАСПОРТ www.24pilorama.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

| Параметр | Единицы измерения | Значения |
| --- | --- | --- |
| Габариты распиливаемого материала - Бревно - Брус | мм | 320-320 |
| Режущий инструмент: Пила дисковая с твердосплавными напайками (для поперечного пиления) | мм | До Ø900 |
| Скорость подачи | м/мин | 2 |
| Электродвигатель пилы - частота вращения - мощность | об./мин. кВт | 1500 7,5 |
| Электродвигатель привода каретки - частота вращения - мощность | об./мин. кВт | 1500 0,37 |
| Габаритные размеры - длина - ширина - высота | мм мм мм | 1400 920 1250 |
| Масса | кг | 300 |

КОМПЛЕКТАЦИЯ.

- Станок в сборе

- Паспорт

ИЗГОТОВЛЕНИЕ.

- Дата изготовления «__»_________201__г.

- Дата реализации «__»_________201__г.

Инвентарный №________

М.П.

## Гарантийный талон

Изготовитель гарантирует, что станок торцовочный «Алтай-ТЛ320», в дальнейшем именуемый как станок, соответствует техническим требованиям, при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортировки.

Дата изготовления «__»_________201__ г.

Гарантийный срок шесть месяцев со дня продажи.

Внимание!

Условия гарантии:

- Не допускать механических повреждений деталей и механизмов станка.

- Необходимо регулярно смазывать узлы станка

- Необходимо чистить станок в конце рабочего дня.

- Гарантийные обязательства недействительны в следующих случаях:

-     Гарантийный талон утерян, заменён или в нём сделаны какие-либо изменения;

-     Станок повреждён в результате транспортировки или вследствие нарушения условий эксплуатации;

-     Имеются механические повреждения;

-     Станок выведен из строя в результате самостоятельного ремонта или        реконструкции.

Работоспособность станка проверена.

Комплектность соответствует паспортным данным.

Покупатель_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Дата продажи «__»_______________201__ г.

| № п/п | Содержание выполненного ремонта и наименование заменённой детали, узла | Дата проведённого гарантийного ремонта | Ф. И. О. подпись специалиста, выполнившего гарантийный ремонт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# ООО «Алтайлестехмаш»				                                     г.Барнаул,